Strâl

säkerhets

myndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

Противорадоновые меры

Учебный курс 1 «Радон основы» 13 апреля, 2011 Кировоград, Украина

Проблема с повышенной активностью радона может возникнуть практически в любом доме, а иногда и в самых невероятных условиях!

А также

|  |  |  |  |  | і s ? s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Радоновые регуляторы» в Швеции

¥ Национальный эксперт - Swedish Radiation Safety Authority

¥ Существующие дома - National Board of Health and Welfare

¥ Новостройки - National Board of Housing, Building and Planning

¥ Рабочие места - Swedish Work Environment Authority

¥ Питьевая вода - National Food Administration

Olga German 2011-04-13

Роль ББМ в радоновом вопросе

Оценка рисков

Разработка методик измерений Калибровка инструментов и детекторов Курсы и аттестация знаний Информирование

Радиоактивные материалы могли быть использованы при строительстве стен и пола

Вентиляция поможет избавиться от радона если он поступает от стройматериалов

Принудительная вентиляция?

1 *	Olga German

2011-04-13

Не используйте повышенное давление для предотвращения поступления грунтового воздуха!

Начинайте всегда с уплотнения трещин для предотвращения поступления грунтового воздуха

- Вытяжной вентилятор на наружной стороне дома. Если вентилятор расположен внутри дома необходимо учесть образование конденсата и уплотнение для избежания попадания грунтового воздуха в помещение. Радоновый вентилятор обычно имеет мощность 15-75^ЛЛ

- Округлый канал из ПВХ диаметром 70мм (возможно сборник 100мм). Уплотнитель между каналом и бетоном. Если образуется конденсат, то необходима изоляция.

- Манометр.

Вытяжная яма радиусом 300мм.

t

Типичный деревенский украинский дом. Отсутствие систем вентиляции в комнатах и подпольном пространстве

Предлагаемые

противорадоновые мероприятия. Радоновый отсос из подполья создаст отрицательное давление и предотвратит попадание радона в дом.

Пунктиром обозначено альтернативные направления выхода труб

Olga German

Лучшие противорадоновые меры при строительстве новых зданий

ВНИМАНИЕ!!!

Противорадоновые меры могут привести к устойчивым низким объемным активностям радона если:

- Противорадоновые меры были оптимально подобраны для данного случая

- Противорадоновые меры выполнены мастером, знающим для чего это делается

Домовладелец получил инструкции по установке и управлению конструкциями

# Text boxes

Ъ і >

* ' ' ІШІЖ ^вСмі ' ^ J

Шё&жА Ї&я ЇЙ****

»

t J